BTZJ-FT防爆计算机(分体式)

### 产品描述

防爆计算机是我公司最新设计的专业产品，它的出现使得在防爆区域运用软件进行配置和调度成为可能，使得危险场所的工控达到一个新的水平。 防爆计算机可用于石油、油库、加油站、炼油厂等具有爆炸性气体危险场所的1区和2区。与温度、压力、湿度等传感器及其它外部设备组台在一起，可作为采油井场录井、测井的自动化控制设备．也可作为加油站、油库的计算机管理系统。可在防爆区域进行操作的本安型键盘和本安型鼠标，奔腾处理器高性能、低功耗高分辨率图像显示配置灵活，升级方便安装Window/XP等多种操作系统开放式平台，支持各种软件接口丰富，可扩充性强轻巧的外形，易于搬运和使用。

### 产品特点

可在防爆区域进行操作

本安型键盘和一体的轨迹球

高性能处理器、低功耗

高分辨率图像显示

配置灵活，升级方便

安装Windows等多种操作系统

开放式平台，支持各种软件

接口丰富，可扩充性强

轻巧的外形，易于搬运和使用

### 防爆标志

防爆标志 Ex d ib IIB+H2 T6 Gb/ Ex tD ibD A21 IP66 T80℃

### 计算机性能（可定制）

| 主型号 | BTM-2(12) | BTM-2(15) | BTM-2(17) | BTM-2(19) | BTM-2(22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏幕类型 | TFT LCD |
| 屏幕尺寸 | 12.1" | 15" | 17" | 19" | 21.5"（宽屏） |
| 分辨率 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 | 1920*1080 |
| 亮度 | 标准：>300 cd/m² ， 高亮：> 600 cd/m²(定制） |
| 背光 | LED |
| 背光寿命 | 50000 小时 |
| 操作方式 | 防爆键盘鼠标 |
| CPU | 板载Intel® Celeron® J1900 2.0GHz，up to 2.42GHz，2M Cache，64位，四核（标配） ， Intel Core i5@2.5GHz（高配2）, Intel Core i7@2.66GHz（高配2） |
| 内存 | 标配 8GB |
| 存储器 | 标配128G SSD， 可选256、512G SSD |
| 以太网 | 2*10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet RJ45 |
| 串口 | Intel Celeron J1900: 3 * RS485 / RS422 / RS232 |
|  | Intel Core i5/ i7: 2 * RS232 & 1*RS485 / RS422 / RS232 |
| USB | 2 * USB Device 2.0 ， 1 * USB Device 3.0 |
| 操作系统 | 支持Win7/ Win10 |
| 工作温度 | 常温0～50℃ ， 低温-20～60℃ ， 宽温-40～60℃ |
| 存储温度 | 存储温度：-10～60℃ /-40～70℃ |
| 环境湿度 | 10 ～90 % RH (无冷凝) |
| 电压标志 | AC220V 或 DC110V / DC24V |
| 额定功率 | 20W Max 50W （宽温高亮 100～150W） |
| 电气接口 | 4*M20 | 5*M20 | 6*M20 |
| 安装方式 | 桌面式 |