BTZJ-LZ防爆计算机（立柱式）

产品描述

BTZJ-LZ防爆计算机是一款带防爆键盘和鼠标的防爆显示操作终端，可在爆炸危险区域1区/2区、21区操作和监控整个系统。

防爆标志

Ex d ib IIB+H2 T6 Gb/ Ex tD ibD A21 IP66 T80℃

产品特点
l15〞至 24〞多种显示尺寸

l  连接安全区的标准PC

l  键盘、鼠标操作，保证用户最大的操作便利性

l  工业级防水防尘设计，等级高达IP66

l  可选低温/宽温型，满足高温、高寒的严酷环境要求

l  工业级设计，高可靠性，能够长期稳定运行

技术参数

| 主型号 | BTM-2(15) | BTM-2(17) | BTM-2(19) | BTM-2(22) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏幕类型 |  |
| 屏幕尺寸 | 15" | 17" | 19" | 21.5"（宽屏） |
| 分辨率 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 | 1920*1080 |
| 亮度 | 标准：>300 cd/m² ， 高亮：> 600 cd/m²(定制） |
| 背光 | LED |
| 背光寿命 | 50000 小时 |
| 操作方式 | 触摸操作（可附加防爆键盘鼠标） |
| CPU | 板载Intel® Celeron® J1900 2.0GHz，up to 2.42GHz，2M Cache，64位，四核（标配） ， Intel Core i5@2.5GHz（高配2）, Intel Core i7@2.66GHz（高配2） |
| 内存 | 标配 8GB |
| 存储器 | 标配128G SSD， 可选256、512G SSD |
| 以太网 | 2*10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet RJ45 |
| 串口 | Intel Celeron J1900: 3 * RS485 / RS422 / RS232 |
|  | Intel Core i5/ i7: 2 * RS232 & 1*RS485 / RS422 / RS232 |
| USB | 2 * USB Device 2.0 ， 1 * USB Device 3.0 |
| 操作系统 | 支持Win7/ Win10 |
| 工作温度 | 常温0～50℃ ， 低温-20～60℃ ， 宽温-40～60℃ |
| 存储温度 | 存储温度：-10～60℃ /-40～70℃ |
| 环境湿度 | 10 ～90 % RH (无冷凝) |
| 电压标志 | AC220V 或 DC110V / DC24V |
| 额定功率 | 20W Max 50W （宽温高亮 100～150W） |
| 电气接口 | 5*M20 | 6*M20 |
| 安装方式 | 壁挂式 或 立柱式 |
| 机身重量 | 约 25Kg | 约 30Kg | 约 36Kg | 约 45Kg |