BTZJ-QT防爆计算机（琴台式）

适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
适用于温度组别为T1~T6的环境；
适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

### 产品特点

1．本产品外壳采用不锈钢材质，表面抛光处理，外形美观；

2．采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

3．内装分体式电脑、一体式电脑、高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；

4．本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

5．具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

6．所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

7．布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

8．可根据用户要求特殊定制；

防爆等级：

防爆标志：ExdibIIBT6/DIP A20 TA,T6；

### 计算机性能（可定制）

| 主型号 | BTM-2(12) | BTM-2(15) | BTM-2(17) | BTM-2(19) | BTM-2(22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏幕类型 | TFT LCD |
| 屏幕尺寸 | 12.1" | 15" | 17" | 19" | 21.5"（宽屏） |
| 分辨率 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 | 1920*1080 |
| 亮度 | 标准：>300 cd/m² ， 高亮：> 600 cd/m²(定制） |
| 背光 | LED |
| 背光寿命 | 50000 小时 |
| 触摸屏 | 精密电阻屏，单点触控(可选) |
| 触摸面板防爆 | 本安防爆+表面防静电 |
| 操作方式 | 防爆键盘鼠标(可增加触摸) |
| CPU | 板载Intel® Celeron® J1900 2.0GHz，up to 2.42GHz，2M Cache，64位，四核（标配） ， Intel Core i5@2.5GHz（高配2）, Intel Core i7@2.66GHz（高配2） |
| 内存 | 标配 8GB |
| 存储器 | 标配128G SSD， 可选256、512G SSD |
| 以太网 | 2*10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet RJ45 |
| 串口 | Intel Celeron J1900: 3 * RS485 / RS422 / RS232 |
|  | Intel Core i5/ i7: 2 * RS232 & 1*RS485 / RS422 / RS232 |
| USB | 2 * USB Device 2.0 ， 1 * USB Device 3.0 |
| 操作系统 | 支持Win7/ Win10 |
| 工作温度 | 常温0～50℃ ， 低温-20～60℃ ， 宽温-40～60℃ |
| 存储温度 | 存储温度：-10～60℃ /-40～70℃ |
| 环境湿度 | 10 ～90 % RH (无冷凝) |
| 电压标志 | AC220V 或 DC110V / DC24V |
| 额定功率 | 20W Max 50W （宽温高亮 100～150W） |
| 电气接口 | 4*M20 | 5*M20 | 6*M20 |
| 安装方式 | 落地式 |